## Slide 1: Concentración Electrostática
Introducción
El principio de la separación electrostática está basado en el hecho de que si uno de los materiales en una mezcla de partículas pueden recibir una carga superficial al entrar a un campo electrostático, las partículas de este material serán repelidas por uno de los electrodos y atraídas hacia el otro, dependiendo del signo de la carga de las partículas

## Slide 2: Concentración Electrostática
El arte y al ciencia de la concentración electrostática se encuentra en la habilidad de cargar selectivamente una o más especies minerales que componen una mezcla, tornándolas de comportamiento diferente en el campo eléctrico.

## Slide 3: Concentración Electrostática
La separación electrostática es aplicada como un proceso de concentración sólo a un pequeño número de minerales, sin embargo, donde ella se aplica, es altamente exitosa. Es frecuente combinarla con separación gravitacional y magnética para tratar minerales no sulfuros.

## Slide 4: Concentración Electrostática
La mayor aplicación de la separación electrostática ha sido en el procesamiento de arenas de playa y depósitos aluviales conteniendo minerales de titanio. Hay pocas plantas de tratamiento de arenas de playa en el mundo, que no usan la separación electrostática para separar rutilo e ilmenita de zircón y monacita. La mayoría del rutilo y zircón se produce en Australia, y todas las plantas utilizan separación electrostática. La separación electrostática es usada también en otros minerales, tales como: casiterita, columbita, minerales de ganga obtenidos desde concentración de ilmenita, hematita, etc

## Slide 5: Concentración Electrostática
Los sistemas de separación electrostática contienen a lo menos cuatro componentes:
• Un mecanismo de carga y descarga.
• Un campo eléctrico externo.
• Un sistema que regule la trayectoria de las partículas no eléctricas.
• Un sistema de colección para la alimentación y productos.

## Slide 6: Concentración Electrostática
La separación física de dos tipos de partículas es siempre realizada ajustando las fuerzas y el tiempo que actúan estas fuerzas sobre éstas, de modo que partículas de diferentes tipos tendrán trayectorias diferentes en tiempos predeterminados. En adición a las fuerzas eléctricas, es generalmente ventajoso utilizar fuerzas de gravedad, centrífuga, o fricción, para efectuar una clasificación selectiva

## Slide 7: Concentración Electrostática
Separador electrostático de caída libre basado en le cargado mediante electrificación por contacto

## Slide 8: Concentración Electrostática
Separador electrostático de alta tensión.

## Slide 9: Concentración Electrostática
Separador electro-estático tipo rotor.

## Slide 10: Concentración Electrostática

## Slide 11: Concentración Electrostática