## Slide 1: RIESGOS MINEROS
TNS en MINAS

## Slide 2: CONSECUENCIAS ADVERSAS
Efectos Personas. Efectos Medios Efectos
Ambientales Económicos
Lesiones sufridas por La condición in situ - Daños a la
la población. y externa de: propiedad
Daños a la - La atmosfera. - Cese de actividades
comunidad - El agua productivas.
Lesiones laborales - El suelo - Perdida de cuotas
Personal empresa. en el mercado Perdida de empleo. - Responsabilidades
Secuelas físicas Legales.
- Una mala imagen
de la empresa

## Slide 3: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
El riesgo se define como una característica física o química de un material, proceso o instalación que tiene el potencial de causar daños a las personas ,a la comunidad o al medioambiente.
Los estudios de evaluación de riesgos ofrecen a las organizaciones una serie de datos que contribuyan a mejorar la seguridad y la gestión de los riesgos con la finalidad de reducir o eliminar los riesgos inherentes a los diversos tipos de actividades y procesos.
El riesgo está definido académicamente como “Contingencia o proximidad de un daño”
Riesgo Puro: Son aquellos que solo ofrece las alternativas de pérdida son o no pérdidas, pero en ningún caso ganancias.

## Slide 4: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
CLASIFICACION DEL RIESGO
Riesgo de Diseño:
Son aquellos que deben ser considerados cuando seleccionamos el método de explotación, y que tienen que ver con la proyección de las labores, equipos y componentes en general de lo que integra la infraestructura de cualquier método, podemos mencionar:
Ventilación acorde con la producción
Fortificación, cuando se requiera
Diseño de labores hay que considerar estructura geológica y estabilidad de pilares

## Slide 5: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
Distribución adecuada de las labores en el método
Forma y dimensiones de la sección de las labores
Toda instalación tiene que ser debidamente reglamentada
Señalización completa y fácil de entender.
Riesgos de Operación:
Los riesgos de operación se deben a factores que interactúan para generar un accidente, como son:
Factor humano: Conocimientos, entrenamiento, habilidad y motivación.
Factor de mecanización: Mantención, desgaste, tecnología, etc.
Factor ambiental: Pisos, iluminación, visibilidad, etc.

## Slide 6: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
Riesgos de Operación: Se presentan en las operaciones de:
1. Perforación de rocas: En desarrollos de labores (avances),en producción, en perforación secundaria.
2. Tronadura: Carguío de tiros, Quemada, Tronadura, Disparo
3. Carguío de mineral: Equipo cargador (pala, cargador frontal)
4. Transporte: Camiones de bajo perfil
5. Servicios: Huinches, cables, baldes y plataformas. Aire comprimido, electricidad, hidráulica.
En todo riesgo operacional hay que individualizar sus causas y posibles consecuencias para tomar las medidas preventivas para evitar lesiones a personas como daños a equipos e instalaciones.

## Slide 7: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
Evaluación: Una vez identificados los peligros, se debe evaluar la magnitud de los riesgos asociados para decidir si estos son o no Tolerables. La magnitud del riesgo (MR) se obtiene por el producto de la Probabilidad de ocurrencia de un incidente por su Consecuencia, según la matriz de evaluación. La estimación de Probabilidad y Consecuencia, se realizan considerando que las medidas de control existente ya no se utilizan

## Slide 8: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
CRITERIOS PARA ESTIMAR PROBABILIDAD y VALOR
(P) Probabilidad que un peligro manifieste un incidente mas de 8 veces al año. Valor ALTA = 8
(P) Probabilidad que un peligro manifieste un incidente entre 2 y 8 veces al año. Valor MEDIA = 4
(P) Probabilidad que un peligro manifieste un incidente 1 vez al año. Valor BAJA= 2
(P) Probabilidad que un peligro NO manifieste incidente en el año. INSIGNIFICANTE Valor = 1

## Slide 9: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
CONSECUENCIA (C)
Criterio de las lesiones daños. VALOR
Muerte de una o más personas.
Incapacidad permanente. Daño material irreparable y extenso. 8
Pérdidas de producción que afectan los resultados comprometidos.
Detención de las operaciones que afectan la imagen de la
organización
Lesiones con incapacidad temporal de una o más personas.
Daño material reparable y parcial. 4
Pérdidas de producción que requieren planes especiales para
recuperarla.
Lesiones no incapacitantes
Daño material que no afecta al proceso productivo. 2
Pérdidas mínimas de producción. Recuperables en períodos cortos
de tiempo.
Cuasi perdidas 1

## Slide 10: RIESGOS EN MINERIA SUBTERRANEA
Para definir la probabilidad y consecuencia asociada a un incidente, se utilizan como referencia los resultados históricos del área a la cual pertenece el proceso.
La Magnitud del Riesgo, MR, para evaluar los riesgos de accidente, resulta del producto entre la Probabilidad (P) y la Consecuencia (C).OBTENCIONDE LA MAGNITUD DEL RIESGO (MR)
CLASIFICACION MR = P x C
INTOLERABLE 32 a 64
MODERADO 8 a 16
TOLERABLE 1 a 4
Para efectos de la acción que se lleva a cabo sobre los riesgos, se han definido como intolerables todos aquellos con puntuación MR = 32 a 64
El trabajo de determinar los valores para cada una de las tareas insertas en los procesos se llama INVEC (Inventarios Críticos), existiendo INVEC para abordar la Seguridad propiamente tal, otro INVEC para la Salud Ocupacional, y otro INVEC para el Ambiente