## Slide 1: METODOS DE EXPLOTACION II UNIDAD iII: procesos de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MAURICIO BELMONTE LERMA
INGENIERO DE MINAS
EMAIL: mr_belmonte@hotmail.com

## Slide 2
PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MINERIA A CIELO ABIERTO

## Slide 3: TRACTOR NEUMÁTICO KOMATSU WD600-3

## Slide 4
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
TRACTOR NEUMATICO
600
W
-
3
D

## Slide 5
SEGURIDAD
Un accidente se puede evitar si al identificar las situaciones potencialmente peligrosas, se toman las medidas de control necesarias.

## Slide 7
PARTES PRINCIPALES:
Equipo de Trabajo
Articulación Central
Cilindros de Dirección
Tren de Potencia
Cabina

## Slide 8
NOMENCLATURA
W-TRACTOR SOBRE
NEUMÁTICOS
D 600 3
  D - HOJA
TAMAÑO RELATIVO
3- VERSIÓN
W

## Slide 9
Equipo de Trabajo
Guarda Fango
Fueron extendidos con gomas, para evitar proyección de materiales
Características del equipo de Trabajo
Capacidad de la Hoja : 8.0 m3
Ancho de la Hoja : 5.100mm
Levante máximo : 1.500mm
Penetración Máxima : 450mm
Máximo ajuste de inclinación: 1.430mm
Cañerías Hidráulicas
Ubicadas por el interior del brazo, previniendo impactos y daños

## Slide 10
Equipo de Trabajo
La pala esta diseñada para ser controlada completamente por el operador y ella cuenta con cuchillas y puntas que son reemplazables.
La causa principal de falla en la pala es el desgaste del metal. Esto se evita fácilmente cargando la pala sin sobrepasar los límites indicados o evitando la aplicación de fuerza excesiva sobre ésta.
Cualquier desgaste excesivo de la pala, debe ser reportado en forma inmediata.

## Slide 11
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
CAPACIDAD: | KGS
PESO OPERACIONAL | 42.900
CAPACIDAD DE ARRASTRE DE LA PALA | 8.0 m3
CAPACIDADES DE SERVICIO | LTS.
ACEITE DE MOTOR | 47
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 160
SISTEMA HIDRÁULICO | 215
TRANSMISIÓN YCONVERTIDOR DE TORQUE | 110
MANDO FINALY DIFERENCIAL c/u | 124
COMBUSTIBLE | 670

## Slide 12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | METROS
LARGO | 9,28
ANCHO | 3,57
ALTURA HASTA EL TECHO DE LA CABINA ANCHO DE LA HOJA ALTURA MAXIMA DE LA HOJA | 4,25 5.10 1.50

## Slide 13
CABINA DE MANDO: VERIFICACIÓN DE CONTROLES
Columna de Dirección
Pedales
Palancas de Control pala
Tablero

## Slide 14: OPERACIÓN DEL WELLDOZER
LAS PRINCIPALES OPERACIONES SON:
APOYO EN EL CARGUIO: MANTIENE LA FRENTE DE CARGUIO LIMPIA DE DERRAMES PRODUCTO DEL CARGUIO DE LOS CAMIONES. LO ANTERIOR LO REALIZA EN COORDINACION DIRECTA CON EL OPERADOR DE CARGUIO).
NOTA. ESTE EQUIPO NO DEBE PERMANECER ESTATICO EN LA FRENTE DE CARGUIO.
MANTENCION DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE
NORMALIZAR PRETILES: DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE Y BOTADERO.
REPARACIONES VARIAS: QUE SOLICITEN LOS OPERADORES DE CAEX.
Notes: 14

## Slide 15: OPERACIÓN DEL WELLDOZER
DEBE SER AUTONOMO: ESTE EQUIPO ES MUY VERSATIL Y EL OPERADOR DEBE SACARLE UN BUEN RENDIMIENTO EN LO QUE REQUIERA LA OPERACIÓN.
MANTIENE LOS PUNTOS DE VACIADO: (BOTADEROS, CHANCADO, STOCK, ETC.).
TAMBIEN PUEDE, CORTAR UN LOMO, EXCAVAR, TRASLADAR MATERIAL, ETC.
Notes: 15

## Slide 16: APLICACIONES DE OPERACION

## Slide 17: POSICIONES PARTE SUPERIOR DE LA HOJA
PENETRACION:
Penetra más en el piso
Aplique cuando tiene que
Cortar un lomo o excavar
Más el piso
CORTE, NIVELACIÓN,
LIMPIEZA:
Permite cortar con los laterales de la hoja, trabajos de nivelación y limpieza
ACARREO:
Para llevar material a distancias
Considerables una vez que la
Hoja está cargada de material

## Slide 18
INCLINACIÓN PARTE SUPERIOR DE
LA HOJA TOPADORA
Altura de la solera con el piso ¼ a 1 pulgada

## Slide 19: RECOMENDACIONES
Mueva la hoja hacia adelante para lograr mayor
penetración y cargas más rápidas de materiales
PENETRACION

## Slide 20: RECOMENDACIONES
Mueva la hoja hacia atrás, la posición de acarreo mejorará las posibilidades de la máquina de transportar una carga.
La hoja desliza la carga más eficientemente con menos derrame y menos esfuerzo de tracción.
ACARREO

## Slide 21: RECOMENDACIONES
Para volcar la carga, mueva la hoja hacia adelante para reducir la acumulación de materiales pegajosos. Esto da los mejores resultados al empujar cuesta arriba.
DESCARGA

## Slide 22: LIMPIANDO LAS VIAS DE ACARREO
Los caminos de acarreo requieren de atención constante para la prevención de daños en:
- Los neumáticos
- Suspensiones y chasis de camiones de
gran tamaño
Para la seguridad de vehículos pequeños y de sus ocupantes.

## Slide 23
BERMA DE SEGURIDAD
CORRECTO
INCORRECTO
UBICACIÓN TRACTOR/CAMION

## Slide 24: TRABAJO CON CAMIONES
SIEMPRE mantenga contacto visual con el operador del CAMION
NUNCA trabaje en el lado ciego del camión.
CUANDO el camión comienza a descargar, el tractor debe retroceder y alejarse del camión para prevenir que alguna roca golpee al tractor.
EL TRACTOR debe mantener una berma con una altura similar a la mitad de la altura del neumático mas grande que descargue en esa zona.

## Slide 25
Construir una pendiente de 2% o 3% arriba de la base que
se compensará por la compactación de los neumáticos Funcionará especialmente con material blando
CONSTRUCCIÓN DE PISO/BERMA
BASE
PENDIENTE
ALTURA
BERMA
BASE BERMA

## Slide 26
TRABAJOS EN LA ZONA DE CARGA
El trabajo realizado por el operador de tractor de
neumático tiene mucha importancia en la producción
Tiene la responsabilidad de mantener:
1.- Limpio y nivelado el piso de la pala y camiones, en un radio de 50 metros
2.- Cortar las colas de material que deja la
pala en su avance
3.- Diseñar, nivelar y mantener en optimas
condiciones los accesos a las palas
4.- Limpiar el material o rocas de las vías
NOTA: la nivelación a realizar con el WD debe ser con carga liviana. La carga pesada corresponde al Tractor

## Slide 27
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA PALA
LAS COLAS DE MATERIAL OCACIONAN:
1.- Incrementan los ciclos de carga
2.- Dificultan la ubicación de los camiones
3.- Distorsionan las referencias

## Slide 28: RECOMENDACIONES
Las colas de material incrementan los ciclos de
carga de la pala

## Slide 29
APOYO DEL OPERADOR DE PALA
El operador de pala
apoyara cargando
el material de las
colas para reducir
el volumen del
mismo

## Slide 30: RECOMENDACIONES
Con la aplicación de esta técnica se proporcionará
el avance compensado de la pala y camiones para
la comodidad de ambos operadores

## Slide 31: RECOMENDACIONES
Vista real en el terreno de la aplicación de la técnica

## Slide 32
BOTADEROS y STOCK
Mantención y Descarga
de Camiones en
Zonas de Vaciado

## Slide 33
Altura de Pretiles

## Slide 34
Nivel de Borde

## Slide 35
Comunicación y Coordinación
Debe existir comunicación entre el dueño del área de vaciado el supervisor a cargo y el que viene a apoyar la tarea de limpieza
“Cuando trabajan mas de un Equipo en Limpieza de Botaderos”

## Slide 36: Sentido de Vaciado Izquierda a Derecha

## Slide 37
Posición de Vaciado Botaderos

## Slide 38: TRACTOR SOBRE ORUGAS KOMATSU D375A-5

## Slide 39
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
TRACTOR SOBRE ORUGAS
375
A
-
5
D

## Slide 40
5
NOMENCLATURA
D 375 A -
  D - HOJA
TAMAÑO RELATIVO
DESIGNACION
ESTANDAR
VERSION

## Slide 41
PARTES PRINCIPALES DE LA MAQUINA:
Hoja
Tren de Rodado
Escarificador
Cabina
Tren de Potencia
Cilindros de elevación Hoja
Deposito
Combustible
Bastidor
Zapatas de la Oruga
Rops

## Slide 42
UBICACIÓN EN EL EQUIPO
Notes: Para normalizar la ubicaciones dentro y fuera del equipo.
Ubicar componentes.
Delantero
Derecho, izquierdo.
Trasero o posterior.

## Slide 43
Pala o Hoja topadora

## Slide 44
PARTES PRINCIPALES: PALA

## Slide 45
PARTES PRINCIPALES: Rutter o Desgarrador
Cilindro Superior
Cilindro Inferior
Mangueras
Mangueras, cilindros superiores, inferiores, pata, canillera, puntas y seguros.

## Slide 46
Desgarrador

## Slide 47: PARTES DEL RUTER

## Slide 48
TECNICA DE OPERACIÓN CON RUTER

## Slide 49
PARTES PRINCIPALES: Cabina

## Slide 50: INTERIOR CABINA

## Slide 51
TABLERO DE CONTROL

## Slide 52
DIMENSIONES

## Slide 53
TREN DE RODADO:
Protector Rueda Guía
Rueda Guía
Polin

## Slide 54
SISTEMA DE RODADOS

## Slide 55
SISTEMA HIDRÁULICO:
BOMBAS
CILINDROS HIDRÁULICOS
ESTANQUE HIDRÁULICO

## Slide 56
Sistema hidraulico

## Slide 57
Palancas y Pedales

## Slide 58
EXTINTORES DE INCENDIO INCORPORADOS

## Slide 59
PARA TRASLADO LARGO

## Slide 60
DISPATCH:

## Slide 61
TRABAJOS PRINCIPALES DEL EQUIPO:
EMPUJA MATERIAL
MANTENCION DE PLATAFORMAS
RUTEAR, CORTA PATAS Y CAYOS
NIVELA TERRENOS
MANTENCION DE BOTADEROS
CONFECCION DE PARAPETOS O PRETILES
MANTIENE FRENTES DE CARGUIO Y APOYA SOBRE EL TRONADO

## Slide 62
LA PRODUCCION DEL TRACTOR SE CONSIDERA EN 1,200 T/H, PERO ES NESESARIO SACAR EL MAXIMO RENDIMIENTO DE ACUERDO A ESTE PARAMETRO
4% NEGATIVO

## Slide 63
LA IDEA ES ACARREAR MATERIAL EN PENDIENTE NEGATIVA PARA OPTIMIZAR SU RENDIMIENTO

## Slide 64
EL ESFUERZO DEL EQUIPO ES MENOR AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE EMPUJE POR EFECTO DE LA GRAVEDAD

## Slide 65
A MAYOR DISTANCIA, MENOS PRODUCTIVO.
40 mtrs
8 mtrs

## Slide 66
OK
NG
Zona de vaciado
Punto de partida trabajo
FORMA CORRECTA, ESPACIO CORTO
Notes: スロットドージング方法は､掘削した土量を両サイドの壁より、土量の逃げ量が少なく、効率よく、安定した負荷で､
ﾄﾞｰｼﾞﾝｸﾞ作業が出来ます。 掘削深さは､ﾌﾞﾚｰﾄﾞ高さ位まで､繰り返しﾄﾞｰｼﾞﾝｸﾞする。ﾌﾞﾚｰﾄﾞ深さがﾌﾞﾚｰﾄﾞ高さに
なると、連を代えて､再度､同じ方法で掘削開始する。この時の幅は､ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅の１/２以下の抑える。
溝が深くなってくると､土手の上に岩があったりした場合、落下して車両を傷める恐れ有り、要注意。
最初の掘削開始ポントが重要です、上図の様に、崖際から、落とし込むようにして掘削します。
前方から、落とし込んで行き、徐徐に後ろに下がっていく、できる限り、下がり勾配になるようにﾄﾞｰｼﾞﾝｸﾞする。
Ａ点から､掘削すると､Ｂ点付近で、車体前方が上り、上図のようになり、効率が悪くなります。
万が一、上図のように、波うちすれば､Ｃ点あたりから掘削を開始して、掘削面が常に、押し下げ状態を保つ様に､
ﾄﾞｰｼﾞﾝｸﾞする。

## Slide 67
LLEVAR UN CORTE A MAYOR ALTURA DE LA HOJA PRODUCE DAÑOS A LA HOJA Y CILINDROS DE INCLINACION POR IMPACTO DE ROCAS.
3 mtrs a mas

## Slide 68
DAÑOS POR CAIDA DE ROCA
HOJA Y PARRILLA DAÑADA

## Slide 69
VISTA DE UN TRABAJO PRODUCTIVO

## Slide 70
LA HOJA SIEMPRE SE MANTIENE LLENA

## Slide 71
Area de vaciado
Operación de desborde.
En la primera pasada dejar un 30% del material en el borde
En la segunda pasada, empujar el 30 % del material dejado y dejar el mismo 30%.
Continuar repitiendo
Al dejar toda el material, en el borde del banco, este se convierte en cuesta arriba, haciendo mucho mas pesado el desdorde e ineficiente
②
①
Dejar un de 30% del material
Notes: Para el trabajo de larga distancia
1. En un momento, hasta que la remoción de suciedad ubicación no es und. Para sentir la tierra y la arena que se acumula en los derrames de hoja por la banda, la carga se escapa
Una vez formada, una vez que el punto de partida de perforación para volver de nuevo a entrar en el trabajo und en este momento, la carga, el 80% de los
Ajuste y última, se puso suelo, si se expone al suelo y outnegotiate a plena carga.
2. Los residuos del suelo en el acantilado cuando.
En consideración de la seguridad, siempre, dejando un sedimento de aproximadamente 30 por ciento, sin dominado una vez.

## Slide 72: Antes de bajarse de la máquina...
Baje todos los implementos al suelo.
Aplique el freno de estacionamiento y el control de traba de la transmisión.
Notes: Acostúmbrense bajar siempre todos los implementos antes que bajen de la máquina, ya sea que el motor esté o no apagado.
Es muy importante conectar el freno de estacionamiento / palanca de traba de la transmisión.

## Slide 73
TRABAJA CON SEGURIDAD, EN CASA TE ESPERAN

## Slide 74
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
MOTONIVELADORA
825
G
A
-
2
D

## Slide 75
KOMATSU
NOMENCLATURE, EQUIPMENT
G-NIVELAR
GD 825 A - 2
  D - DOZER
TAMAÑO RELATIVO
  A - ARTICULADA
2 - VERSIÓN

## Slide 76
FUNCIONES GENERALES DEL EQUIPO:
NIVELAR TERRENOS
HACER ZANJAS
RUTEAR
HACER CORTE DE TALUD
MANTENER PISTAS LIMPIAS
DESPEJE DE NIEVE

## Slide 77
EQUIPOS DE TRABAJO:
Ruter
Hoja
Tornamesa

## Slide 78
EQUIPOS DE TRABAJO: TORNAMESA

## Slide 79
EQUIPOS DE TRABAJO: HOJA

## Slide 80
PARTES PRINCIPALES:
Sistema Dirección
Barra de tiro
Cilindros de Articulación
Tren de Potencia
Ruter
Cabina

## Slide 81
PARTES PRINCIPALES: SISTEMA DIRECCION

## Slide 82
PARTES PRINCIPALES: CILINDROS DE ARTICULACION

## Slide 83
PARTES PRINCIPALES: TREN DE POTENCIA

## Slide 84
PARTES PRINCIPALES: RUTER

## Slide 85
PARTES PRINCIPALES: CABINA

## Slide 86
Luces Frontales
Luces de Trabajo Delanteras
Luces de Trabajo
traseras
Luz de marcha
Atras
Equipamiento de Luces STD.

## Slide 87
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
VELOCIDAD: | KM/H
MÁXIMA DE AVANCE EN PLANO | 44.9
MÁXIMA DE RETROCESO EN PLANO | 47,9

## Slide 88
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
VERTEDERO: | MM.
LARGO HOJA | 4928
ALTO HOJA | 800
ESPESOR HOJA | 25
MÁXIMO ALCANCE HOMBRO IZQUIERDO | 2400
MÁXIMO ALCANCE HOMBRO DERECHO | 2400

## Slide 89
CAPACIDADES DE ESTANQUES: | LITROS
COMBUSTIBLE | 500
AGUA RADIADOR | 58
ACEITE DE MOTOR | 38
ACEITE HIDRÁULICO | 80
ACEITE DE TRANSMISIÓN | 25
ACEITE TANDEM CADA LADO | 90
ACEITE MANDOS FINALES | 63
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

## Slide 90
EXCAVADORA PC300-7

## Slide 91: Seguridad

## Slide 92: Seguridad
En la máquina
Alrededor de la máquina
En el trabajo

## Slide 93
EQUIPO DE TRABAJO
Aguilón
Brazo
Balde
Cilindros Hidráulicos

## Slide 94
CABINA

## Slide 95
RODADO

## Slide 96
TORNAMESA

## Slide 97
CONTRAPESO

## Slide 98
TECNICAS DE OPERACION

## Slide 99
Carga camiones
Carga de material sub-base para carreteras
Grandes movimientos de tierra
Arreglo de taludes y terraplenes
Minería
Manejo de materiales
Manejo forestal
Manejo de aguas y lodos
Limpieza de terrenos.....
Funciones Principales

## Slide 100: TECNICAS DE OPERACION
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL
PUESTA EN MARCHA.
TECNICAS DE OPERACIÓN.
DETENCIÓN

## Slide 101: CHEQUEO INICIAL ALREDEDOR DE LA EXCAVADORA ANTES DE LA OPERACIÓN

## Slide 102: OBSERVACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO ASIGNADO
Se debe observar el trabajo que anteriormente se estaba realizando.
Planificar si se continua con el mismo esquema o se debe replantear; en la planificación se debe considerar encajonamientos, taludes altos, materiales suspendidos (bolones), pisos, otros.

## Slide 103: MULTIFUNCIONALIDAD DEL EQUIPO
Este equipo tiene la particularidad de efectuar una gran variedad de trabajos, por lo tanto se deben considerar todos los factores de seguridad para cada tipo de trabajo
Evalué siempre los riesgos inherentes a cada operación.

## Slide 104
POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO

## Slide 105
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS

## Slide 106
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBOS

## Slide 107
CONTROL DE TALUDES Y LINEAS DE DISEÑO DE BANCOS

## Slide 108: CONTROL DE TALUDES ALTOS
I
C
Rampa de acceso
Plataforma

## Slide 109: CARGUIO DE CAMIONES O TRABAJOS SOBRE NIVEL
Se debe preparar, limpiar y nivelar el terreno donde se va A trabajar.

## Slide 110: Carga desde el Banco

## Slide 111: Longitud del Brazo
Longitud del brazo = pasador de la pluma al pasador del brazo
No incluye el cucharón o la parte superior
Longitud del brazo

## Slide 112: Martillos
Para trabajo mayor
Trabajo en canteras
Material duro, quebradizo y abrasivo
Fractura por Impacto

## Slide 113: Sugerencias para Trabajar con Martillos
Mantener el martillo a 90º
con respecto al material

## Slide 114: Sugerencias para Trabajar con Martillos
No golpear más de 15
segundos en un mismo
lugar

## Slide 115: Otros Implementos de Trabajo
Seguir las instrucciones del manual de Operación y Mantenimiento

## Slide 116: POSICIÓN DE LAS ORUGAS RESPECTO AL CORTE
Las orugas deben posicionarse siempre en forma perpendicular hacia el corte.
Evitar excavar muy cerca de las orugas provocando socavones que pudieran destabilizar la excavadora.
Conservar siempre una distancia prudente del corte que le permita controlar el equipo ante una eventualidad.

## Slide 117: CARGADOR FRONTAL WA500-6

## Slide 118
Dimenciones
A. Longitud total 9670mm B. Altura total 3760mm C. Altura borde superior del balde 6430mm D. Anchura total 3190mm E. Mínimo. suelo 450mm F. Ancho Puntas (ancho de corte de borde) 3400mm
G. Volteo máximo balde 3395mm H. Angulo de Alcance balde 1400mm I. Ángulo de Vaciado de 45 ° 3400mm

## Slide 120
FUNCIONES GENERALES DEL EQUIPO:
CARGUIO DE CAMIONES
NIVELAR TERRENOS
RETIRAR DERRAMES DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE
CONSTRUIR Y MANTENER PRETILES

## Slide 121
(1) Cucharon
(2) Palanca Acodada
(3) Rueda delantera
(4) Cilindro del Cucharon
(5) Luz de trabajo delantera
(6) Cabina Con Estructura ROPS
(7) Rueda trasera
(8) Luz de señal de viraje
(9) Lampara delantera
(10) Cilindro de elevación
(11) Brazo de levantamiento
Frente máquina

## Slide 122
12 Luz de trabajo trasero
13 Luces de conbinación traseras
Máquina parte trasera

## Slide 123
Camión Regador Komatsu HD785-7

## Slide 124
Seguridad

## Slide 125: Seguridad
Equipo de Protección Personal

## Slide 126
Seguridad
Accesos a la cabina del camión

## Slide 127
5.0 M
4.95 M
Peso Bruto: 149.2 T
Camión Regador
Carga: 76.000 L
RADIO DE GIRO: 10.5 METROS
Dimensiones y pesos Generales

## Slide 128
Vista General del Interior de la Cabina

## Slide 129
Message display
User Message
Fault Code
Action Code
Service Mode etc.
Caution Lamps
ARSC Setting Speed Indicator
Facil para ver
Panel Visor Electronico

## Slide 130: Sistema de Regadío

## Slide 133
3
1
2

## Slide 134
SALIR
ANTERIOR
Camión Regador Komatsu HD785-7

## Slide 135: PISTEN BULLY PB-300

## Slide 137
FUNCIONES GENERALES DEL EQUIPO:
APOYO AL DESPEJE DE NIEVE
TRANSPORTE DE PERSONAL

## Slide 138
PARTES PRINCIPALES:
Pala
Motor
Tren de Rodado
Cabina de Pasajeros
Cabina de Mando

## Slide 139
PARTES PRINCIPALES:
Tren de Rodado
Debe revisar el tensado de las orugas.
Debe revisar la rueda motriz.

## Slide 140
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

## Slide 141
OPERACIONES:
SIEMPRE que traslademos personal, debemos hacerlo por caminos lo más horizontales posibles. De no ser así, cada vez que pasemos por ellos debemos emparejarlos.