OPERACIÓN

CAMIÓN DE EXTACCIÓN

KOMATSU 930 E-4

Especialista Técnico		Marcelo Lazcano Pizarro.

Oscar Ibaceta Astudillo.

Introducción

Este manual  es una referencia para el operador del Camión KOMATSU 930E-4.

Las ilustraciones muestran la máquina y sus partes así como los procedimientos correctos de operación.

Los métodos de operación cubiertos en este manual son básicos. Las habilidades  se desarrollarán a medida que el operador aprenda más sobre las características del vehículo y sus accesorios.

La mayor parte de los accidentes que ocurren durante el funcionamiento del equipo se deben a que dejaron de observarse reglas o precauciones básicas. Un accidente puede a menudo evitarse si al reconocer las situaciones potencialmente peligrosas, se toman las medidas necesarias de prevención.

La operación incorrecta de éste equipo es peligrosa y podría resultar en serias lesiones y, aún más, en accidentes fatales.

CAPÍTULO I

NORMAS Y OBLIGACIONES GENERALES

operadores de CAMIÓN KOMATSU 930E-4

- SIEMPRE los operadores son responsables de la operación eficiente de su equipo y del uso de los implementos de protección personal que la División entrega.

- SOLAMENTE personal autorizado por la Superintendencia de Mina puede operar el (los) equipo (s).

- SIEMPRE los operadores de equipos son responsables de realizar una inspección  antes de ponerlo en funcionamiento.

- NUNCA deberá operar si detecta una condición de riesgo, de pérdida de líquidos u otra avería. De inmediato deberá informar a Mantención y al Jefe de Turno.

- NUNCA se permitirá que personas estén en la cabina de mando del equipo durante la reparación y/o mantención de éste, a menos que el personal especializado haya solicitado hacer pruebas de funcionamiento.

- NUNCA se debe poner en funcionamiento o en movimiento el equipo sin antes haber inspeccionado el área donde se moverá.

- SIEMPRE los operadores de equipos deben seguir las señales de advertencia tales como: mensajes radiales, bocinazos, luces y señales manuales que pueden indicar una situación riesgosa.

- SIEMPRE los operadores de equipos deben seguir las indicaciones manuales de una sola persona.

- NUNCA se debe llevar pasajeros en la cabina de mando, a excepción de un operador autorizado.

- NUNCA los conductores facilitarán sus máquinas a personas no autorizadas o extrañas a la faena.

- SIEMPRE los operadores de equipo de producción deberán usar las siguientes señales sonoras (bocinas):

  - Un bocinazo antes de hacer funcionar el motor.

  - Dos bocinazos antes de poner en movimiento el equipo.

- SIEMPRE deberá detener el motor del equipo cuando  sea abastecido de petróleo.

- NUNCA poner en funcionamiento hasta que la operación de carga de petróleo haya concluido totalmente.

- SOLO el Jefe de Turno podrá paralizar y reanudar la actividad, cuando las operaciones en la Mina se vean afectadas por condiciones climáticas adversas como: lluvia, nieve, polvo, etc. que impidan un desarrollo normal de las actividades de operación.

- SIEMPRE los Operadores deben cumplir con el Reglamento Interno de Operación, para conducción de equipos en el Área Mina.

- SIEMPRE el Operador deberá contar con su equipo completo de Protección Personal, que se detalla a continuación:

  - Casco

  - Lentes de Seguridad

  - Protector auditivo

  - Guantes de Seguridad

  - Zapatos de seguridad

- SIEMPRE el Operador deberá usar el cinturón de seguridad.

- SIEMPRE el Operador deberá contar con su equipo “arba” (transmisión y recepción ) en INVIERNO.

- SIEMPRE el Operador deberá llevar  su equipo autorescatador  cada vez que haga ingreso a la Mina Subterránea.

- SIEMPRE sólo personal autorizado de mantención, podrá intervenir el equipo ante fallas de sus sistemas.

- SIEMPRE el orden y aseo se deberá mantener dentro de la cabina de mando y  será responsabilidad del Operador de Turno su cumplimiento.

- SIEMPRE las escaleras y pasamanos se deben mantener limpias, despejadas  de obstáculos y sin residuos de aceite o grasa.

- SIEMPRE los sistemas de visibilidad tales como: espejos, parabrisas frontal y vidrios laterales, se deben mantener limpios y despejados de polvo y en buen estado.

- SIEMPRE el Operador deberá dar una dirección correcta a  los espejos.

- NUNCA deben estar trizados ni quebrados los espejos retrovisores.

- SIEMPRE los sistemas de alarma sonora deberán funcionar al ser aplicados.

- SIEMPRE  el personal autorizado para subir al equipo deberá hacerlo  solamente por la escalera de acceso.

- SIEMPRE  al subir o bajar por las escaleras verticales  se debe hacer de frente a éstas, con las manos libres de objetos, manteniendo tres puntos de contacto en pisaderas y pasamanos: Los dos pies y una mano, o un pie y las dos manos.

- NUNCA se debe subir o bajar del equipo mientras este en movimiento u operando.

- NUNCA se debe bajar saltando desde el equipo.

- NUNCA al salir o entrar a la cabina, se deben usar los comandos del equipo  como asidero.

- SIEMPRE cuando abandone el vehículo, ponga en neutro, aplique el freno de estacionamiento y si no cuenta con el “switch” de parada (cinco minutos), deberá mantener el motor en ralentí

  - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

    - SEGURIDAD DEL EQUIPO Y SEÑALES DE INSTRUCCIÓN DE  PALABRAS Y  SEÑALIZACIÓN

En la máquina van colocadas señales o avisos de instrucción cerca de las áreas de riesgo específicas.

a) Mantención: Estos lineamientos deben ser seguidos en el  mantenimiento  de las indicaciones de seguridad y de instrucción pegadas a la máquina.

1. Estas señales deben ser inspeccionadas diariamente y cualquiera que este dañada o deteriorada o que falte debería ser reemplazada lo antes posible. Asegúrese de que todas las señales de seguridad y de instrucción sean legibles. Limpie o reemplace estas señales, si no puede leer estas palabras o ver las figuras.

2.  Al limpiar las señales, emplee una tela, agua y jabón. No use solventes, gasolina, lavador de alta presión, etc.

3. Si la señal de seguridad o de instrucción va en una parte que va a ser reemplazada, asegúrese de que un nuevo aviso sea instalado en la parte retirada.

b) Palabras de señalización: Las señales de seguridad y de instrucción contienen información para tres niveles de riesgo y emplean las palabras de señalización que se detallan a continuación:

    - SEGURIDAD OPERACIONAL

Estos lineamientos deben ser seguidos en la operación normal de la máquina:

- SIEMPRE  complete su inspección preventiva y lleve a cabo las inspecciones según los PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- SIEMPRE  examine la máquina a fondo en busca de defectos visibles tales como: fugas, mangueras gastadas, aislamientos gastados y piezas sueltas.

- SIEMPRE eche andar con seguridad, toque la bocina antes de ponerse en movimiento.

- SIEMPRE proporcione por lo menos 15 a 20 segundos para que cualquier persona que se encuentre trabajando en la máquina o alrededor de ella pueda salir del área.

- SIEMPRE  examine visualmente que el área esté despejada antes de mover el equipo.

- NUNCA  permita que nadie esté parado o cerca de los escalones en área entre los neumáticos cuando el motor está funcionando. No hay espacio libre para personas en esta área, cuando la máquina esta moviéndose o girando.

- SIEMPRE antes de llevar a cabo trabajos de servicios o de levantar la máquina o transportarla en otro vehículo, coloque un eslabón de seguridad o seguro  entre los chasis delantero y trasero. Antes de operar asegúrese de desconectar dicho seguro de chasis y de anclarlo correctamente a la placa retenedora.

- SIEMPRE recorra un ciclo completo de operación del equipo. En busca de operación defectuosa. Informe de cualquier dificultad o problema a su Jefe de Turno o a Mantención.

- SIEMPRE asegúrese de que puede controlar la dirección de desplazamiento y de velocidad. Mueva la palanca de Control de Dirección en ambos sentidos y opere el pedal del acelerador.

- SIEMPRE siga las instrucciones recomendadas por el fabricante en cuanto a procedimientos de partida. Luego de encender el motor, verifique   todos los medidores e instrumentos para estar seguro que todo está funcionando correctamente.

- NUNCA  eche andar el motor en un área cerrada, asegúrese de que podrá contar con ventilación adecuada. Los escapes de diesel pueden provocar malestar de estómago.

- SIEMPRE pruebe los frenos antes de operar, para asegurarse de que podrá frenar adecuadamente.

- SIEMPRE verifique las luces, las alarmas de retroceso (si es que las  tiene), u otros dispositivos de seguridad.

- SIEMPRE siéntese correctamente en una posición alerta.

- SIEMPRE al iniciar su marcha verifique sus controles en un área segura, mientras se mueve lentamente. Dirija su máquina tanto a la derecha como  hacia la izquierda, para estar seguro que la puede conducir y operar correctamente.

- NUNCA permita a nadie que esté de pié o montado en las plataformas de la máquina.

- NUNCA lleve a una persona no autorizada. La cabina del operador está diseñada para una sola persona.

- SIEMPRE manténgase atento a los peligros que tiene arriba de usted. Mantenga una distancia segura de las líneas energizadas.

- SIEMPRE manténgase alejado de todos los componentes giratorios, cualquier enredo o contacto con ropa o con las extremidades puede producir una lesión grave o la muerte.

- SIEMPRE asegúrese que todas las guardas y cubiertas protectoras están colocadas firmemente en su lugar en la máquina.

- SIEMPRE asegure todos los artículos sueltos, tales como loncheras, herramientas y otros artículos que no son parte de la máquina.

1.2.3 	SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Cuando inspeccione alrededor de la batería del equipo:

- SIEMPRE el gas que sale de la batería es explosivo, tenga cuidado de no crear chispas que	puedan ocasionar una explosión.

- NUNCA verifique la carga de una batería colocando un objeto de metal a través de sus bornes.

- NUNCA  fume mientras examina los niveles de electrolito de la batería.

- NUNCA use una llama abierta para verificar niveles de agua de la batería. Use una linterna eléctrica.

- SIEMPRE  cuando inspeccione la batería use anteojos de seguridad para proteger sus ojos. El electrolito de la batería es un ácido y puede producir lesiones personales si entra en contacto con la piel o con los ojos.

1.2.4 	SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Para prevenir riesgos de incendios se debe tener en cuenta lo siguiente:

- SIEMPRE  debe evitar los derrames de combustible o de aceite, también pueden ser un riesgo de incendio. Verifique si los hay durante sus inspecciones de mantenimiento preventivo rutinario e informe de cualquier problema a su Supervisor.

- SIEMPRE antes de operar la máquina limpie el área afectada.

- NUNCA  fume mientras verifica los niveles o recargue el combustible. Mientras se recarga combustible se deben mantener a distancia segura cualquier luz de alarma sin protección, las llamas, o dispositivos que produzcan chispas.

- SIEMPRE antes de recargar combustible debe  apagar el motor.

- SIEMPRE mantenga cualquier paño sucio con aceite, grasa u otros materiales inflamables en un envase protector y en un lugar seguro.

- SIEMPRE asegúrese que todas las rampas, guardas y protectores de calor, estén instalados correctamente, para evitar su vibración, que rocen con otras partes y haya excesivo calor durante la operación.

- SIEMPRE inspeccione el extintor de la máquina en forma regular, lea y entienda como funciona.

- SIEMPRE el extintor  es capaz de apagar incendios de los siguientes materiales: madera, lana, papel, tela, material eléctrico, gas, aceite y petróleo.

- SIEMPRE  el extintor tiene un medidor, asegúrese que la aguja esté en la parte verde del medidor.

- SIEMPRE asegúrese que la clavija  del extintor esté instalada y el sello no haya sido roto.

- SIEMPRE lea y entienda los planes de seguridad de la empresa referente a extinguir incendios.

- SIEMPRE informe al personal autorizado si un extintor no esta en condiciones de ser operado.

# Text boxes

La seguridad personal y la de otros dependen del cuidado y buen juicio en la operación de este equipo.

¡ Un operador cuidadoso es un buen seguro contra accidentes!

SIEMPRE HAY QUE TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPO

SI NO RESPETA ESTA SEÑAL SE PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE O PERDER LA VIDA.

UN RIESGO QUE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE O PÉRDIDA DE VIDA.

“ATENCIÓN” INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE INDICA COMO IMPEDIR DAÑO AL EQUIPO, O COMO EVITAR UNA SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR LESIONES MENORES.